VI Региональный чемпионат

«Молодые профессионалы »

(WorldSkills Russia) Республики Бурятия 2019

Конкурсное задание

РЧ. Республика Бурятия 2019.

Компетенция

R60 Геодезия

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Формы участия в конкурсе

- Задание для конкурса

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

- Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 10 ч.

## 1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Групповое участие. Команда состоит из двух конкурсантов. Возраст конкурсантов должен быть более 16 лет и не должен превышать 22 лет в год проведения Чемпионата.

## 2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Модули «А» предусматривает задание по выполнению камеральных и полевых геодезических работ по выполнению проекта вертикальной планировки с дальнейшей обработкой результатов в офисном программном обеспечении КРЕДО ОБЪЕМЫ.

Модуль «B» предусматривает задания по обработке материалов инженерно-геодезических изысканий в офисном программном обеспечении КРЕДО ТОПОГРАФ. При отсутствии в офисного программного обеспечения модуль «B» может не проводится на региональных чемпионатах.

Модуль «C» предусматривает задания с использованием роботизированных технологий TPSHi-End. При отсутствии необходимого оборудования модуль «D» может не проводиться на региональных чемпионатах. В случае, если в Конкурсное задание Чемпионата включен модуль «C» (Выполнение топографической съемки участка), техническому эксперту необходимо обеспечить конкурсную площадку реальными топографическими объектами. Если реальные топографические объекты отсутствуют на конкурсной площадке по непредвидимым обстоятельствам (топографическая съемка в спортивном зале в зимнее время, отсутствие реальных объектов и т.д.), техническому эксперту необходимо создать макеты, имитирующие топографические объекты.

Модуль «D» предусматривает задания по выносу проекта в натуру с применением геодезического спутникового (GNSS) оборудования. При отсутствии необходимого оборудования модуль «D» может не проводится на региональных чемпионатах.

Модули «А» и «B»являются обязательными для проведения региональных чемпионатов.

## 3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1

Таблица 1.

| № п/п | Наименование модуля | Время на задание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль «A»: Камеральные и полевые геодезические работы при выполнении проекта вертикальной планировки (Задание 1) | 2 часа |
| 2 | Модуль «A»: Камеральные и полевые геодезические работы при выполнении проекта вертикальной планировки (Задание 2) | 3 часа |
| 3 | Модуль «A»: Камеральные и полевые геодезические работы при выполнении проекта вертикальной планировки (Задание 3) | 2 часа |
| 4 | Модуль «B» Обработка материалов инженерно-геодезических изысканий в офисном программном обеспечении | 3 часа |

МОДУЛЬ «А»:Камеральные и полевые геодезические работы при выполнении проекта вертикальной планировки

Задание 1. Проектирование проекта вертикальной планировки

      - Открыть в офисном программном обеспечении AutoCAD исходный проект, который находится в папке «ModulA» на рабочем столе.

- Установить геодезические прямоугольные координаты в офисном программном обеспеченииAutoCAD – абсцисса с юга на север, ордината с запада на восток.

- В пределах заданного участка на цифровом топографическом плане в офисном программном обеспечении AutoCAD произвести проектирование сетки квадратов (4x4), со сторонами квадратов на местности 4,5м.

- Сетку квадратов запроектировать по следующим параметрам:

- Дирекционный угол стороны 1-21 должен составлять 15°25’30’’

- Толщина линий сетки должна составлять 0,15 мм.

- Цвет линий сетки должен быть красным.

- Тип шрифта подписей – «Arial».

- Высота шрифта – 1,05мм.

- Каждую вершину квадрата необходимо подписать арабскими цифрами слева направо, начиная с верхнего ряда.

Определить прямоугольные координаты запроектированных вершин квадратов (25 координат X и Y) и всех опорных пунктов с цифрового топографического плана.

Создать на рабочем столе компьютера папку под именем «Modul A-№ команды» и сохранить в ней текстовый файл в формате *.txt. Текстовому файлу присвоить имя номера команды латинскими символами.

В текстовом файле необходимо прописать все опорные пункты и определенные прямоугольные координаты (Приложение 2).

В ранее созданной папке «Modul A-№ команды» создать ещё один текстовый файл под именем «Katalog_ИМЯКОМАНДЫ» с координатами всех опорных пунктов.

Сохранить проект AutoCADв папке «Modul A-№ команды» на рабочем столе.

Скопировать файлы на USB-носитель.

Закрыть офисное программное обеспечение AutoCAD.

Сдать USB-носитель Главному эксперту.

СТОП

Задание 2.Полевые геодезические работы при выполнении проекта вертикальной планировки.

- Создать на электронном тахеометре в меню MAGNET проект под номером команды.

- Импортировать через меню MAGNET в проект электронного тахеометра текстовый файл с USB-носителя с именем номера команды.

- Установить электронный тахеометр таким образом, чтобы при выносе проекта в натуру вершины квадратов были в зоне прямой видимости.

- Координаты станции определить методом обратной засечки на два опорных пункта, угол между направлениями на исходные пункты должен быть в пределах от 20° до 130°.

- Используя электронный тахеометр, веху с отражателем, закрепить на местности вершины углов квадратов деревянными кольями. Колья забивать на половину их длины.

- Необходимо подписать каждую закрепленную вершину угла квадратов в соответствии с нумерацией на цифровом топографическом плане.

- Используя электронный тахеометр, веху с отражателем, определить методом тригонометрического нивелирования абсолютные отметки всех вершин квадратов (25 абсолютных отметок H). Все измерения сохранить в файле на электронном тахеометре и импортировать на USB-носитель.

- Сдать электронный тахеометр и аксессуары экспертам.

- Сдать USB-носитель Главному эксперту.

СТОП

Задание 3.Расчет объемов земляных работ в системе КРЕДО ОБЪЕМЫ

- Импортировать в ранее созданную на рабочем столе папку «Modul A-№ команды» файл с результатами тригонометрического нивелирования в формате *.txt (черные отметки).                  ( Приложение 3)

- Вычислить проектную отметку площадки, до третьего знака после запятой.

- В системе КРЕДО ОБЪЕМЫ создать новый пустой Набор проектов. Переименовать Новый Набор проектов и Новый проект в номер команды. Слой проекта переименовать в Рельеф.

- В проект выполнить импорт файла *txt с фактическими отметками по площадке.

- Выполнить построение поверхности.

- Создать на одном уровне со слоем Рельеф слой Проект.

- В слое Проект выполнить построение структурной линии по точкам 1, 5, 25 и 21. Метод определение ее высоты выбрать «С постоянной высотой», указав при этом отметку, равную проектной.

- Выполнить посторенние поверхности в слое Проект.

- Выполните расчет объемов между поверхностями.

- В открывшемся окне параметров выполнить следующие настройки:

- Слой проекта 1 – Рельеф;

- Слой проекта 2 – Проект;

- Текст объемов – Не создавать;

- Имя проекта – Объемы № команды;

- Min объем насыпи – 0,0001;

- Стиль поверхности – Без отображения;

- Заполнение насыпи – нет фона;

- Заполнение выемки – нет фона;

- Штриховка выемки– Пески.

- Оформить план земляных работ (Объемы/Сетка объемов/Создать прямоугольную сетку).

- В узлах сетки необходимо наличие только проектных, исходных и рабочих отметок с точностью до 0.001. В квадратах – номер квадрата, объемы работ с точностью до 0.001.

- Составить «Ведомость объемов по сетке» и сохранить ее в формате RTF с именем команды в папке«Modul A-№ команды».

- В системе КРЕДО ОБЪЕМЫ сформировать чертеж плана в масштабе 1:100, использовав один из шаблонов из поставляемой библиотеки шаблонов чертежей. Рамку чертежа сделать параллельной сетке объемов.

- В Чертежной модели отредактировать чертеж, дополнить его ведомостью и сохранить в формате  PDFв папке«Modul A-№ команды».

- Закрыть программу КРЕДО ОБЪЕМЫ.

СТОП

Модуль «В»: Обработка материалов инженерно-геодезических изысканий в офисном программном обеспечении

Задание1. Обработка полевых измерений

- Открыть программу КРЕДО ТОПОГРАФ.

- В программе КРЕДО ТОПОГРАФ создать новый проект под номером команды и сохранить его на рабочем столев папке «ModulB-№ команды».

- Импортировать в проект «Измерения» файл тахеометра Nikon (izm_ПВО) из в папки «ModulB».

- Назначить проекту следующие свойства:

- масштаб съемки 1:500;

- точность плановых измерений – «Теодолитный ход и микротриангуляция (3.0')», по высоте – Триг. нив. РК;

- Выполнить уравнивания измерений.

- Сформировать ведомости(все ячейки таблиц должны быть заполнены), сохранить их на рабочем столе в папке «Modul B-№ команды»:

- Характеристики теодолитных ходов;

- Оценки точности положения пунктов;

- Характеристики ходов тригонометрического нивелирования.

- Выполнить экспорт проекта в План генеральный. Дать имя проекту – «Площадка».

Задание 2. Импорт растра и его привязка

- В проект «Площадка» выполнить импорт растровой подложки «Растр_объект» из в папки «ModulB».

- Выполнить привязку и трансформирование растра.

Задание 3. Проектирование площадки

- Используя команды меню: Построение/Объект по контуру с учетом ситуации местности построить прямоугольный контур строительной площадки под автостоянку 30х90 м. в виде ЛТО (Ограды каменные и ж.б. (Н менее 1 м).

- Оцифруйте часть растра под площадкой (существующие отметки, точки по горизонталям).

- Построить поверхность (стиль поверхности «Горизонтали рельефные», через 0.5м).

- Получите из поверхности отметки точек по углам площадки.

- Создать в проекте дополнительную систему координат в виде строительной сетки параллельной сторонам автостоянки.

Параметры СС:

- Шаг по оси А и В по 15 м.

- Точку начала отсчета выберите ближайший пункт ПВО.

- Ориентация оси А строительной сетки по длинной стороне площадки.

- Вид осей сетки – Линии

- Протяженность по оси 1 и по оси 2 – выбрать оптимальную для выноса от нее осей площадки.

- В углах площадки выполнить подпись координат (в системе координат строительной сетки).

- Создать ведомость координат углов строительной сетки в формате RTF, сохранить в папке «Modul B-№ команды»под номером команды и вывести на печать.

- Создать точки в узлах сетки.

Задание 4.  Экспорт результатов

- Выполнить экспорт точек углов площадки, ближайших пунктов ПВО и узлов сетки в текстовый файл под номером команды и сохранить его в папке «Modul B-№ команды».

- Создать разбивочный чертеж, рамку чертежа сделать параллельной строительной сетке,

подписать масштаб, номер команды и сохранить его в папке «Modul B-№ команды»под номером команды в формате PDF.

- Закрыть программу КРЕДО ТОПОГРАФ.

СТОП

## 4. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (Judgment и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 70.

Таблица 2.

| Раздел | Модуль | Оценки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Мнение судей | Объективная | Всего |
| A1 | Геодезические работы при проектировании | 0,50 | 12,60 | 13,10 |
| А2 | Вынос проекта в натуру и выполнение тригонометрического нивелирования вершин | 1,00 | 16,90 | 17,90 |
| А3 | Навыки обращения с оборудованием и аксессуарами | 0,50 | 5 | 5,50 |
| А4 | Навыки работы в системе КРЕДО ОБЪЕМЫ при расчёте объемов земляных работ | - | 15,50 | 15,50 |
| В1 | Обработка материалов ИГИ в системе КРЕДО ТОПОГРАФ | 1,00 | 17,00 | 18,00 |
| Всего |  | 3 | 67 | 70 |

5. Приложения к заданию

В данном разделе приведены основные приложения необходимые для выполнения конкурсного задания.

Приложение 1. Топографический план.

Топографические план подготавливает Технический эксперт. Топографический план подготавливается в программе AutoCAD.

Приложение 1

Приложение 2. Примерное содержание текстового файла для импорта в электронный тахеометр:

Т1 123456.11 123456.22 123.55

Т2 123465.11 123465.22 124.55

Т3 123474.11 123474.22 125.55

Приложение 3. Примерное содержание текстового файла для импорта в Кредо объемы:

Т1       2909,388       2820,370       288,338

Т2       2893,000       2822,224       287,922

Т3       2908,860       2824,335       288,199