V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia) Республики Бурятия -2019

Конкурсное задание

Компетенция  R60 Геодезия

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Формы участия в конкурсе

- Задание для конкурса

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

- Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 7ч.

## 1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Групповое участие. Команда состоит из двух конкурсантов. Возраст конкурсантов должен быть более 16 лет и не должен превышать 22 лет в год проведения Чемпионата.

## 2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Содержанием конкурсного задания являет выполнение проекта вертикальной планировки. (Модуль «А», Модуль «B», Модуль «C»). Модули «А», «B» и «C» выполняются последовательно. Модули «А», «B» и «C» являются обязательными для проведения региональных чемпионатов.

Модуль «D» предусматривает задания с использованием роботизированных технологий TPSHi-End. При отсутствии необходимого оборудования модуль «D» может не проводиться на региональных чемпионатах. В случае, если в Конкурсное задание Чемпионата включен модуль «D» (Выполнение топографической съемки участка), техническому эксперту необходимо обеспечить конкурсную площадку реальными топографическими объектами. Если реальные топографические объекты отсутствуют на конкурсной площадке по непредвидимым обстоятельствам (топографическая съемка в спортивном зале в зимнее время, отсутствие реальных объектов и т.д.), техническому эксперту необходимо создать макеты, имитирующие топографические объекты.

Модуль «E» предусматривает задания по обработке материалов инженерно-геодезических изысканий в офисном программном обеспечении КРЕДО ТОПОГРАФ. При отсутствии в офисного программного обеспечения модуль «E» может не проводится на региональных чемпионатах.

Модуль «F» предусматривает задания по выносу проекта в натуру с применением геодезического спутникового (GNSS) оборудования. При отсутствии необходимого оборудования модуль «F» может не проводится на региональных чемпионатах.

## 3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1

Таблица 1.

| № п/п | Наименование модуля | Время на задание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль «А»: Проектирование проекта вертикальной планировки | 1часа |
| 2 | Модуль «B»: Полевые геодезическиеработы при выполнении проекта вертикальной планировки | 3часа |
| 3 | Модуль «C»: Камеральные работы при выполнении проекта вертикальной планировки | 3 часа |

МОДУЛЬ «А»: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ

- Произвести проектирование сетки квадратов (4x4), со сторонами квадратов на местности 4 м.  на ортофотоплане, привязанного к системе координат в офисном программном обеспечении (AutoCAD).

- Дирекционный угол линии 21-1 сетки квадратов в ПО AutoCAD должен составлять 10°36’00”.

- Толщина линий сетки должна составлять 0,15 мм.

- Цвет линий сетки должен быть красным.

- Тип шрифта подписей – «Arial».

- Высота шрифта – 3 мм.

- Проектирование произвести в пределах заданного участка.

- Каждую вершину квадрата необходимо подписать арабскими цифрами слева направо, начиная с верхнего ряда, далее второй ряд слева направо и т.д.

- Определить прямоугольные координаты запроектированных вершин квадратов с ортофотоплана масштаба 1:500 в офисном программном обеспечении (25 координат

X и Y).

- Составить ведомость координат вершин квадратов. В ведомость записываются определенные координаты с точностью 0,01 м.

СТОП

- Создать на электронном тахеометре проект под номером команды.

- Внести в проект электронного тахеометра прямоугольные координаты всех исходных пунктов планового обоснования. Плановым обоснованием служат исходные пункты, закрепленные на местности в МСК.

- Внести в проект из составленной ведомости координат прямоугольные координаты вершин квадратов (25 координат X и Y).

СТОП

МОДУЛЬ «B»: ПОЛЕВЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ

- Установить электронный тахеометр таким образом, чтобы при выносе проекта в натуру вершины квадратов были в зоне прямой видимости. Координаты станции определить методом обратной засечки на два исходных пункта. Плановым обоснованием служат исходные пункты, закрепленные на местности в МСК.

- Угол между точкой стояния тахеометра и двумя исходными пунктами должен находиться в пределах от 30° до 150°.

- Используя электронный тахеометр, веху с отражателем и маркер, закрепить на местности вершины углов квадратов.

- Необходимо отметить каждую вершину угла квадрата следующим символом: X (не более 10 х 10 см).

- Подписать каждое перекрестие, обозначающее углы квадратов, в соответствии с нумерацией на ортофотоплане.

СТОП

- Используя оптический нивелир и рейку, определить нивелированием с одной станции за пределами сетки квадратов абсолютные отметки всех вершин квадратов (25 абсолютных отметок H). Все записи вести в ведомости технического нивелирования.

СТОП

МОДУЛЬ «C»: КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ

- Произвести расчет абсолютных отметок всех вершин квадратов в журнале технического нивелирования.

- Вычислить проектную отметку любым способом. Произвести расчеты рабочих отметок.

- Произвести вычисления точек нулевых работ и определит длины линий «x» с контролем. Длина стороны квадрата 4м. («Ведомость вычисления точек нулевых работ»).

- Произвести определение площадей получившихся фигур. Определить среднюю рабочую отметку каждой фигуры и вычислить их объемы. Произвести вычисление баланса земляных работ («Ведомость вычисления объема земляных работ»).

- Составить картограмму земляных работ по определенным абсолютным высотам вершин квадратов, используя ПК c установленным программным продуктом AutoCAD (может быть любая версия от 2006 до 2018 года). Картограмма составляется в модели, в масштабе 1:100.

- Окончательным графическим документом вертикальной планировки является картограмма земляных работ, на которой указываются фактические и рабочие отметки вершин, положение линии нулевых работ и значение объемов насыпи или выемки грунта по квадратам и отдельным частям. Все фигуры должны быть подписаны в соответствии с ведомостью вычисления объема земляных работ. Оформленную картограмму земляных работ необходимо вывести на печать.

СТОП

## 4. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (Judgment и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 50.

Таблица 2.

| Раздел | Модуль | Оценки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Мнение судей | Объективная | Всего |
| A | Проектирование проекта вертикальной планировки | 4 | 10 | 14 |
| B | Полевые геодезические работы при выполнении проекта вертикальной планировки | 6 | 12 | 18 |
| C | Камеральные работы при выполнении проекта вертикальной планировки | 6 | 12 | 18 |
| Всего |  | 16 | 34 | 50 |

5. Приложения к заданию

В данном разделе приведены основные приложения необходимые для выполнения конкурсного задания.

Приложение 1. Ортофотоплан или топографический план. Ортофотоплан или топографические план подготавливает Технический эксперт (либо, ортофотоплан в день С-1 предоставляет компетенция «Управление беспилотными аппаратами») и оформляет его в соответствии с утвержденными условными знаками для масштаба 1:500. Ортофотоплан или топографический план подготавливается в программе AutoCAD с привязкой к СК. Ортофотоплан или топографический план подготавливается для той площадке, где будет проходить Чемпионат.

Приложение 2. Ведомость координат.

Приложение 3. Журнал нивелирования.

Приложение 4. Ведомость вычисления рабочих отметок.

Приложение 5. Ведомость вычисления точек нулевых работ.

Приложение 6. Ведомость вычисления объема земляных работ.

Приложение 1

Приложение 2

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ

| № вершин | Прямоугольные координаты |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| РП 1 |  |  |
| РП 2 |  |  |
| РП 3 |  |  |
| РП 4 |  |  |
| РП 5 |  |  |
| РП 6 |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| 11. |  |  |
| 12. |  |  |
| 13. |  |  |
| 14. |  |  |
| 15. |  |  |
| 16. |  |  |
| 17. |  |  |
| 18. |  |  |
| 19. |  |  |
| 20. |  |  |
| 21. |  |  |
| 22. |  |  |
| 23. |  |  |
| 24. |  |  |
| 25. |  |  |

Приложение 3

ЖУРНАЛ НИВЕЛИРОВАНИЯ

НРП 1 = 100,00                    Горизонт инструмента_________

| Номера пикетов | Отсчеты по рейке | Отметки |
| --- | --- | --- |
| РП 1 |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |
| 25 |  |  |

Приложение 4

ВЕДОМОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ РАБОЧИХ ОТМЕТОК

| № вершин | Высотные отметки H, м. | Рабочие отметки hр., м. |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| 11. |  |  |
| 12. |  |  |
| 13. |  |  |
| 14. |  |  |
| 15. |  |  |
| 16. |  |  |
| 17. |  |  |
| 18. |  |  |
| 19. |  |  |
| 20. |  |  |
| 21. |  |  |
| 22. |  |  |
| 23. |  |  |
| 24. |  |  |
| 25. |  |  |

Приложение 5

ВЕДОМОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ ТОЧЕК НУЛЕВЫХ РАБОТ

| № x | Длина линии l, м. | (h1( | (h2( | (h1( +(h2( | Длина линии x, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2* |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4* |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6* |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8* |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10* |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12* |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14* |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16* |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18* |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20* |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22* |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24* |  |  |  |  |  |

*контроль

Приложение 6

ВЕДОМОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

| № фигур | Площадь S,м2 | Средняя рабочая отметка hср. р., м | Объемы, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| ( |  |  |

| Вычисление баланса земляных работ: Б = |  | % |
| --- | --- | --- |