|  | Техническое описание |
| --- | --- |
|  | R60 Геодезия |

Организация «WorldSkills Russia» в соответствии с Уставом WorldSkillsRussia, Регламентом и Правилами конкурса, приняла следующие минимальные требования к профессиональной компетенции «Геодезия» для конкурса «WorldSkills».

Техническое описание включает в себя следующие разделы:

1. ВВЕДЕНИЕ	3

2. КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ	5

3. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ	10

3.3. Разработка конкурсного задания	16

4. УПРАВЛЕНИЕ НАВЫКАМИ И КОММУНИКАЦИЯ	19

5. ОЦЕНКА	21

6. ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	29

7. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ	30

8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАСТЕРСТВА ПОСЕТИТЕЛЯМ И ЖУРНАЛИСТАМ	33

Дата вступления в силу: протокол №  от

Тымчиков Алексей Юрьевич,

Технический директор WorldSkillsRussia

Copyright © 2016 СОЮЗ «ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ»

Все права защищены

Любое воспроизведение, переработка, копирование, распространение текстовой информации или графических изображений в любом другом документе, в том числе электронном, на сайте или их размещение для последующего воспроизведения или распространения запрещено правообладателем и может быть осуществлено только с его письменного согласия

# 1. ВВЕДЕНИЕ

## 1.1. Название и описание профессии (компетенции)

1.1.1 Название профессии (компетенции): Геодезия

1.1.2. Описание профессии (компетенции)

Геодезия

Геодезия, как наука и практика, имеет тысячелетнюю историю. Это объясняется, прежде всего, значительной ролью геодезии в организации пространства и, как следствие, организации социальных систем.

Проблема деления пространства (межевание), его организации (строительство и эксплуатация сооружений) сопровождает человечество с древнейших времен до настоящего времени. По мере развития человечества эта проблема приобретала все новые задачи, в решении которых геодезия до настоящего времени занимает ведущее место.

Специальность «Прикладная геодезия» ориентирована на подготовку специалистов для геодезического обеспечения строительства любых инженерных сооружений, производства топографо-геодезических работ, обеспечения земельно-кадастровых и изыскательских работ.

В последние годы строительная отрасль быстро развивается в условиях повышения качества проектных и строительно-монтажных работ, расширения возможностей сложных архитектурно-строительных решений и ускорения всех этапов строительства.  Возросла роль эффективной эксплуатации современных средств измерений, позволяющая существенно расширить круг решаемых задач при одновременном повышении оперативности и качества работ. Все это предъявляет определенные требования к уровню подготовки специалистов, а также объективной его оценки на уровне мировых стандартов.

Геодезисты – это специалисты, которые обладают практическими навыками для профессионального выполнения работ. Для достижения соответствия качественным требованиям, геодезисты должны применять необходимые знания и умения при производстве геодезических работ в строительстве, при планировке и застройке городов, геодезических работ на промышленных площадках, при проектировании и строительстве гидротехнических сооружений, при строительстве тоннелей и подземных сооружений, высокоточных инженерно-геодезических работ при строительстве и эксплуатации сооружений, геодезических работ для земельного кадастра, при организации инженерно-геодезических работ и безопасности жизнедеятельности и т.д.

Геодезисты должны иметь практический навык работы с графической информацией в геоинформационных системах (ГИС), владеть технологией выполнения работ при инженерно-геодезических изысканиях, выполнять автоматическую съемку с использованием электронных тахеометров и спутниковых измерений, владеть технологией проектирования генплана строительства и инженерных сооружений по цифровой математической модели в программном комплексе CREDO, оформлять проектную документацию с использованием  компьютерных систем документооборота.

## 1.2. Область применения

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Техническим описанием.

1.2.2. В случае возникновения разночтений в версиях Технического описания на разных языках, английская версия превалирует.

## 1.3. Сопроводительная документация

1.3.1. Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующему профессиональному навыку, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

Правила проведения конкурса

Онлайн-ресурсы, указанные в данном документе

Правила техники безопасности и санитарные нормы.

# 2. КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ

Конкурс проводится для демонстрации и оценки квалификации в данной компетенции. Конкурсное задание состоит только из практической работы.

## 2.1. Требования к квалификации

Участники конкурса должны обладать знаниями и пониманием следующих аспектов, принимая во внимание тот факт, что конкурсное задание может включать в себя любые из приводимых ниже элементов знаний.

Соблюдение общих требований техники безопасности для операций по Геодезии

Знание и понимание:

- Нормы техники безопасности конкурса;

- Безопасное, правильное использование любого оборудования и инструментов, обычно используемых для прикладной геодезии;

- Проведение осмотра оборудования, помещений и рабочих мест;

- Соблюдение требования правил охраны труда, пожарной безопасности, применения безопасных приемов работы, ведения работы согласно инструкциями и регламентам;

- Выполнение организационных мероприятий по обеспечению безопасного выполнения работ;

- Контролирование, анализирование и оценивание состояние техники безопасности.

Перечень основных операций компетенции:

Составления проекта вертикальной планировки

Умение:

- Читать топографическую карту и решать по ней технические задачи;

- Определять прямоугольные координаты с помощью циркуля-измерителя и линейки поперечного масштаба (ЛПМ);

- Составить ведомость координат.

Работа с геодезическими оборудованием и инструментами

Умение:

- Работать с топографо-геодезическими приборами и системами;

- Выполнять первичную математическую обработку результатов измерений и оценку их точности;

- Выполнять полевые геодезические измерения.

Выполнение геодезических работ при переносе проекта в натуру

Умение:

- Выполнять поверки, юстировку и эксплуатацию специальных геодезических приборов и инструментов, предназначенных для решения задач инженерной геодезии;

- Выполнять геодезические измерения на местности (горизонтальных и вертикальных углов, длин линий, превышений);

- Выполнять инженерно-геодезические работы по перенесению проектов в натуру

- Выполнять полевые измерения электронными тахеометрами и вести обработку результатов измерений с использованием компьютерных технологий.

Составление картограммы земляных работ

Умение:

- Получать и обрабатывать инженерно-геодезическую информацию;

- Обработки разнородной геодезической информации для целей составления картограммы зеленных работ;

- Составить картограмму земляных работ по определенным абсолютным высотам вершин квадратов;

- Использовать персональный компьютер для обработки разнородной геодезической информации;

- Работать в программном продукте AutoCAD;

- Выполнять геодезические работы и оформлять исполнительную документацию.

## 2.2. Теоретические знания

2.2.1 Теоретические знания необходимы, но они не подвергаются явной проверке.

Любая демонстрация теоретических знаний должна относиться к навыкам, требующимся технику по геодезии.

2.2.2. Знание правил и постановлений не проверяется.

## 2.3. Практическая работа

Ниже перечислены технические навыки, необходимые участнику конкурса для самостоятельного выполнения следующих задач:

- Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая современные электронные тахеометры, предназначенные для решения задач прикладной геодезии, выполнять их исследование, поверки и юстировку;

- Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых геодезических измерений;

- Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и камеральных геодезических работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;

- Выполнять проектирование и производство полевых и камеральных геодезических работ;

- Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую информацию для разработки проекта вертикальной планировки;

- Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по выполнению вертикальной планировки и камеральному оформлению результатов полевых работ;

- Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и разработки объекта вертикальной планировки;

- Выполнять полевые геодезические работы при выносе проекта в натуру и составление исполнительной документации;

- Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе выполнения вертикальной планировки.

# 3. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

## 3.1. Формат и структура Конкурсного задания

По своему формату, Конкурсное задание представляет собой серию модулей.

Инструкции для участников конкурса должны быть составлены в письменной форме, в едином стиле и формате.

## 3.2. Требования к проекту Конкурсного задания

В инструкциях для участника должна присутствовать пометка STOP («Остановиться, обдумать, осмотреться, спланировать») с границей у каждой точки / секции оценки. STOP должен четко определять, что подлежит оценке. Все пометки STOP в инструкциях для участника конкурса должны быть пронумерованы следующим образом:

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Критерии оценки тоже должны быть пронумерованы так, чтобы каждый номер STOP соответствовал пометкам STOP в инструкциях для участника конкурса. Эти номера STOP должны быть указаны в критериях оценки.

Участник конкурса должен продемонстрировать диапазон умений в области геодезии. Необходимо подготовить как минимум трех (3) модулей.

Модуль «А»: Проектирование проекта вертикальной планировки

Модуль «B»: Полевые геодезические работы при выполнении проекта вертикальной планировки

Модуль «C»: Камеральные работы при выполнении проекта вертикальной планировки

МОДУЛЬ «А»: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ

- Произвести проектирование сетки квадратов (4x4), со сторонами квадратов на местности 4 м.  на ортофотоплане, привязанного к системе координат в офисном программном обеспечении (AutoCAD).

- Дирекционный угол линии 21-1 сетки квадратов в ПО AutoCAD должен составлять 10°36’00”.

- Толщина линий сетки должна составлять 0,15 мм.

- Цвет линий сетки должен быть красным.

- Тип шрифта подписей – «Arial».

- Высота шрифта – 3 мм.

- Проектирование произвести в пределах заданного участка.

- Каждую вершину квадрата необходимо подписать арабскими цифрами слева направо, начиная с верхнего ряда, далее второй ряд слева направо и т.д.

- Определить прямоугольные координаты запроектированных вершин квадратов с ортофотоплана масштаба 1:500 в офисном программном обеспечении (25 координат

X и Y).

- Составить ведомость координат вершин квадратов. В ведомость записываются определенные координаты с точностью 0,01 м.

СТОП

- Создать на электронном тахеометре проект под номером команды.

- Внести в проект электронного тахеометра прямоугольные координаты всех исходных пунктов планового обоснования. Плановым обоснованием служат исходные пункты, закрепленные на местности в МСК.

- Внести в проект из составленной ведомости координат прямоугольные координаты вершин квадратов (25 координат X и Y).

МОДУЛЬ «B»: ПОЛЕВЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ

- Установить электронный тахеометр таким образом, чтобы при выносе проекта в натуру вершины квадратов были в зоне прямой видимости. Координаты станции определить методом обратной засечки на два исходных пункта. Плановым обоснованием служат исходные пункты, закрепленные на местности в МСК.

- Угол между точкой стояния тахеометра и двумя исходными пунктами должен находиться в пределах от 30° до 150°.

- Используя электронный тахеометр, веху с отражателем и маркер, закрепить на местности вершины углов квадратов.

- Необходимо отметить каждую вершину угла квадрата следующим символом: X (не более 10 х 10 см).

- Подписать каждое перекрестие, обозначающее углы квадратов, в соответствии с нумерацией на ортофотоплане.

СТОП

- Используя оптический нивелир и рейку, определить нивелированием с одной станции за пределами сетки квадратов абсолютные отметки всех вершин квадратов (25 абсолютных отметок H). Все записи вести в ведомости технического нивелирования.

МОДУЛЬ «C»: КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ

- Произвести расчет абсолютных отметок всех вершин квадратов в журнале технического нивелирования.

- Вычислить проектную отметку любым способом. Произвести расчеты рабочих отметок.

- Произвести вычисления точек нулевых работ и определит длины линий «x» с контролем. Длина стороны квадрата 4м. («Ведомость вычисления точек нулевых работ»).

- Произвести определение площадей получившихся фигур. Определить среднюю рабочую отметку каждой фигуры и вычислить их объемы. Произвести вычисление баланса земляных работ («Ведомость вычисления объема земляных работ»).

- Составить картограмму земляных работ по определенным абсолютным высотам вершин квадратов, используя ПК c установленным программным продуктом AutoCAD (может быть любая версия от 2006 до 2018 года). Картограмма составляется в модели, в масштабе 1:100.

- Окончательным графическим документом вертикальной планировки является картограмма земляных работ, на которой указываются фактические и рабочие отметки вершин, положение линии нулевых работ и значение объемов насыпи или выемки грунта по квадратам и отдельным частям. Все фигуры должны быть подписаны в соответствии с ведомостью вычисления объема земляных работ. Оформленную картограмму земляных работ необходимо вывести на печать.

# 3.3. Разработка конкурсного задания

## 3.3.1. Кто разрабатывает конкурсные задания / модули

Для участия в группе разработки задания отбирается небольшая группа заинтересованных в такой работе сертифицированных Экспертов WorldSkillsRussia. В группу также могут быть включены независимые эксперты от бизнеса и учебных заведений. Участники группы выбирают кого-либо из своего числа лидером группы. В группе разработки должен участвовать Эксперт из страны-устроительницы конкурса.

## 3.3.2. Как и когда разрабатывается конкурсное задание / модули

Конкурсные задания / модули разрабатываются совместно группой экспертов.

## 3.3.3. Когда разрабатывается конкурсное задание

Конкурсное задание разрабатывается: За 2 месяц до текущего конкурса.

## 3.4. Схема выставления оценок за конкурсное задание

Каждое конкурсное задание должно сопровождаться проектом схемы выставления оценок, основанным на критериях оценки, определяемой в Разделе 5.

3.4.1. Проект схемы выставления оценок разрабатывает лицо (лица), занимающееся разработкой конкурсного задания. Подробная окончательная схема выставления оценок разрабатывается и утверждается всеми Экспертами до конкурса.

3.4.2. Схемы выставления оценок необходимо подать в CIS (Информационная система конкурса) до начала конкурса.

## 3.5. Утверждение конкурсного задания

Группа экспертов разрабатывает пять модулей и шкалу выставления оценок согласно данным производителя по методам ремонта.

## 3.6. Обнародование конкурсного задания

Если в разработке Конкурсного задания участвовали эксперты, конкурсанты которых участвуют в конкурсе, то Конкурсное задание обнародуется на форуме и сайте чемпионата за один месяц до текущего конкурса.

## 3.7. Согласование конкурсного задания (подготовка к конкурсу)

Согласованием конкурсного задания занимается Главный эксперт.

## 3.9. Изменение конкурсного задания во время конкурса

Изменение конкурсного задания не предусмотрено ввиду специфики компетенции. Задание может быть изменено после проведения конкурса путем совместного обсуждения группой экспертов, для проведения конкурса на следующий год.

## 3.10. Свойства материала или инструкции производителя

Организатор конкурса обязан проинформировать Главного эксперта за 12 месяцев до начала конкурса о номенклатуре используемого на конкурсе оборудования и материалов, которые будут представлены для конкурса, с тем, чтобы группа разработчиков могла начать составление заданий.

Главный эксперт размещает необходимую техническую информацию (инструкции для оборудования, материалов и т.п.) в Инфраструктурном списке сразу же после утверждения номенклатуры.

Список имеющихся в наличии уникальных расходных материалов должен быть размещен в Инфраструктурном листе с номерами артикулов или интернет-ссылками сразу же после утверждения такого списка.

# 4. УПРАВЛЕНИЕ НАВЫКАМИ И КОММУНИКАЦИЯ

## 4.1. Дискуссионный форум

До начала конкурса все обсуждения, обмен сообщениями, сотрудничество и процесс принятия решений по какому-либо профессиональному вопросу происходят на дискуссионном форуме, посвященном соответствующей специальности (http://forum.worldskills.ru). Модератором форума является Главный эксперт (или Эксперт, назначенный на этот пост Главным экспертом). Временные рамки для обмена сообщениями и требования к разработке конкурса устанавливаются Правилами конкурса. В случае если такой срок не установлен, то время на ответ на сообщение, размещенное на форуме, устанавливается в рамках 5ти рабочих дней.

## 4.2. Информация для участников конкурса

Всю информацию для зарегистрированных участников конкурса можно получить на сайте http://www.worldskills.ru.

Такая информация включает в себя:

Правила (Регламент) конкурса

Технические описания

Конкурсные задания

Другую информацию, относящуюся к конкурсу.

## 4.3. Конкурсные задания

Обнародованные конкурсные задания можно получить на форуме forum.worldskills.ru и на сайте www.worldskills.ru

## 4.4. Текущее руководство

Текущее руководство осуществляет Группа управления компетенцией, которая состоит из Главного эксперта и Заместителя Главного эксперта. План работы на площадке чемпионата разрабатывается до начала конкурса. С Планом работы на площадке чемпионата можно ознакомиться на форуме forum.worldskills.ru

5. ОЦЕНКА

В данном разделе описан процесс оценки конкурсного задания / модулей Экспертами. Здесь также указаны характеристики оценок, процедуры и требования к выставлению оценок.

## 5.1. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество выставляемых баллов (субъективные/Judgment и объективные). Общее количество баллов по всем критериям оценки составляет 100.

| Раздел | Модуль | Оценки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Мнение судей | Объективная | Всего |
| A | Проектирование проекта вертикальной планировки | 4 | 10 | 14 |
| B | Полевые геодезические работы при выполнении проекта вертикальной планировки | 6 | 12 | 18 |
| C | Камеральные работы при выполнении проекта вертикальной планировки | 6 | 12 | 18 |
| Всего |  | 16 | 34 | 50 |

## 5.2. Субъективные оценки

Оценки выставляются по шкале от 0 до 3.

## 5.3. Критерии оценки мастерства

Эксперты подготавливают аспекты критерия

Регламент выставления оценок по конкурсному заданию (используется жюри конкурса) должен включать в себя критерии оценки и все объяснения вычета баллов

Геодезические работы при проектировании

- Чтение топографической карты

- Проектирование сетки квадратов в масштабе плана

  - Вычет баллов за неаккуратно и с недостаточную точностью выполнения графической части на топографическом плане

  - Вычет баллов за записи шариковой ручкой или иными пишущими средствами (все записи ведутся карандашом)

  - Вычет баллов за исправление цифр и их подчистки, а также написание цифры по цифре (ошибочные отсчеты должны зачеркиваются одной чертой, а правильные результаты надписываются сверху)

Геодезическая подготовка исходных данных

- Определение прямоугольных координат с помощью циркуля-измерителя и линейки поперечного масштаба

- Составление ведомости координат

- Создание проекта на электронном тахеометре и внесение в него исходных данных и координат вершин квадратов

  - Вычет баллов за не верное определение координаты с топографического плана

  - Вычет баллов за допущение ошибки при внесении в проект электронного тахеометра прямоугольных координат вершин квадратов

  - Вычет баллов за записи шариковой ручкой или иными пишущими средствами (все записи ведутся карандашом)

  - Вычет баллов за исправление цифр и их подчистки, а также написание цифры по цифре (ошибочные отсчеты должны зачеркиваются одной чертой, а правильные результаты надписываются сверху)

Геодезические работы при переносе проекта в натуру

- Установка и приведение в рабочее положение электронного тахеометра над произвольной точкой

- Определение координаты и ориентировки точки стояния электронного тахеометра

- Применение программы «Разбивка» для выноса в натуру проектных вершин углов квадратов

- Закрепление на местности вершин углов квадрата деревянными кольями

  - Вычет баллов за выбор неудачного места установки в натуре электронного тахеометра

  - Вычет баллов за неверное определение координат точки стояния тахеометра

  - Вычет баллов за не точное вынесение на местности вершин углов квадратов

  - Вычет баллов за записи шариковой ручкой или иными пишущими средствами (все записи ведутся карандашом)

  - Вычет баллов за исправление цифр и их подчистки, а также написание цифры по цифре (ошибочные отсчеты должны зачеркиваются одной чертой, а правильные результаты надписываются сверху)

Нивелирование поверхности по квадратам

- Установка и приведение в рабочее положение оптического нивелира

- Соблюдение методики передачи отметки от пункта ПВО на одну из вершин квадрата

- Определение абсолютных отметок всех вершин квадратов

  - Вычет баллов за неточное определение абсолютных отметок вершин квадратов

  - Вычет баллов за записи шариковой ручкой или иными пишущими средствами (все записи ведутся карандашом)

  - Вычет баллов за исправление цифр и их подчистки, а также написание цифры по цифре (ошибочные отсчеты должны зачеркиваются одной чертой, а правильные результаты надписываются сверху)

  - Вычет баллов за несоблюдения методики передачи отметок от пункта ПВО на одну из вершин квадрата

Составление картограммы земляных работ

- Умение пользоваться программным продуктом AutoCAD для оформления отчетной документации

- Определение рабочих отметок точек

- Определение линии нулевых работ

- Определение объема насыпи и выемки грунта по квадратам и отдельным частям

- Оформление картограммы земляных работ

  - Вычет баллов за неуверенное пользование ПК c установленным программным продуктом AutoCAD

  - Вычет баллов за не правильно вычисленную среднюю отметку точек

  - Вычет баллов за не правильно вычисленные рабочие отметки точек

  - Вычет баллов за не правильно определенную линию нулевых работ

  - Вычет баллов за не допустимое значение баланса земляных работ который должен быть в пределах ±10%.

  - Вычет баллов за записи шариковой ручкой или иными пишущими средствами (все записи ведутся карандашом)

  - Вычет баллов за исправление цифр и их подчистки, а также написание цифры по цифре (ошибочные отсчеты должны зачеркиваются одной чертой, а правильные результаты надписываются сверху)

Общение эксперта со своим участником

- Если во время выполнения конкурсного задания будь установлен факт контакта эксперта со своим участником, тогда у участника обнуляются балы по всему модулю, во время выполнения которого, был зафиксирован факт контакта.

## 5.4. Регламент оценки мастерства

Ниже приводится руководство для Экспертов, выставляющих оценки за модули конкурсного задания, выполненные участниками:

Экспертов разделяют на группы (минимум три человека в одной группе), назначается лидер группы;

После подготовки предварительного регламента оценок, лидер оценочной группы представляет и кратко излагает свой раздел Инструкций для участника конкурса и шкалу оценок;

Все шаблоны и другие инструменты, используемые при выставлении оценок, предъявляются и проходят проверку на точность;

Каждый завершенный модуль оценивается в тот день, когда он был завершен либо по окончании выполнения всех модулей;

Для обеспечения гласности, каждый участник получает копию схемы выставления оценок, которым пользуются Эксперты;

Если в ходе конкурса требуется разъяснение критериев или процесса выставления оценки, Главный эксперт обязан убедиться в том, что при этом присутствуют все Эксперты, что принятое решение доведено до сведения всех Экспертов, и что результат документально зафиксирован;

Споры относительно выставленных баллов и т.п. решаются голосованием, большинством голосов при кворуме не менее 80% от общего количества аккредитованных на площадке экспертов. Голос главного эксперта по весу приравнивается к голосу обычного эксперта;

Некоторые задания помечаются Экспертами как «в ходе выполнения». Это будет отражено в инструкциях для участников, где указано STOP;

Пока происходит оценка работы, участник может приступать к выполнению следующего задания, при условии, что это не мешает процессу оценки.

После завершения оценок или когда ведомости оценок не используются для оценки, они должны храниться в комнате Экспертов в месте, доступном только для главного эксперта и эксперта, ответственного за внесение оценок в CIS. При выполнении работы ведомости оценки могут находится на рабочих местах участников, но после завершения работы, ведомости должна возвращаться в комнату экспертов. Должна быть обеспечена сохранность ведомостей и невозможность доступа к ним неавторизованных для этого лиц.

# 6. ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

См. документацию по технике безопасности и охране труда страны-устроительницы конкурса.

Находясь на участке проведения работ, все участники обязаны использовать соответствующие средства индивидуальной защиты, а именно сигнальные жилеты;

Находясь на участке проведения работ участниками конкурса с целью общения, инспекции или выставления оценок, Эксперты обязаны использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

# 7. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

## 7.1. Инфраструктурный лист

В Инфраструктурном листе перечислено все оборудование, материалы и устройства, которые предоставляет Организатор конкурса.

| № п/п | Оборудование |
| --- | --- |
| 1. | Электронный тахеометр* Leica TS06; Topcon |
| 2. | Оптический нивелир* Leica NA720; Sokkia B 40 |
| 3. | Штатив деревянный |
| 4. | Штатив алюминиевый |
| 5. | Веха телескопическая |
| 6. | Отражатель однопризменный |
| 7. | Колышки деревянные (или металлические) |
| 8. | Молоток |
| 9. | Фрагмент топографического плана М 1:500 |
| 12. | Бланки и ведомости для выполнения заданий |
| 13. | Персональный компьютер с программным обеспечением AutoCAD (может быть любая версия от 2006 до 2016 года) |

*могут быть предоставлены аналогичные приборы и оборудование

Организатор конкурса обновляет Инфраструктурный список, указывая необходимое количество, тип, марку/модель предметов.

В ходе каждого конкурса, Эксперты рассматривают и уточняют Инфраструктурный лист для подготовки к следующему конкурсу. Эксперты дают Техническому директору рекомендации по расширению площадей или изменению списка оборудования.

В ходе каждого конкурса, Технический наблюдатель проверяет Инфраструктурный лист, использовавшийся на предыдущем конкурсе.

В Инфраструктурный лист не входят предметы, которые участники и/или Эксперты должны иметь при себе, а также предметы, которые участникам запрещается иметь при себе. Эти предметы перечислены ниже.

## 7.2. Материалы, оборудование и инструменты, которые участники имеют при себе в своем инструментальном ящике

Участник конкурса должен иметь при себе: инженерный калькулятор, линейку поперечного масштаба (ЛПМ), циркуль-измеритель, линейки, карандаши, стирательная резинка, комплект радиораций. Их необходимо предъявить Экспертам для осмотра до начала конкурса.

Участник конкурса может иметь при себе специализированное оборудование: электронный тахеометр (в комплекте со штативом, вехой и отражателем), оптический нивелир (в комплекте со штативом и рейкой). Модель электронного тахеометра и оптического нивелира, который участник конкурса будет использовать на чемпионате, должна быть согласована с Главным экспертом за 2 месяца до чемпионата.

Участник конкурса должен быть одет в соответствии с климатическими условиями.

## 7.3. Материалы, оборудование и инструменты, предоставляемые Экспертами

Эксперты обязаны представить свои собственные средства индивидуальной защиты, указанные в документации страны-устроительницы по гигиене и охране труда.

## 7.4. Материалы и оборудование, запрещенные на площадке

Эксперты могут запретить использование любых предметов, которые не будут сочтены обычными инструментами, и могут дать какому-либо участнику несправедливое преимущество – в особенности, готовые шаблоны картограммы зеленных работ. Их иметь при себе нельзя. Все предметы подобного рода необходимо изготовить на месте, если в этом есть необходимость. Профильные шаблоны до начала конкурса настраивать нельзя. Запрещено пользоваться программным продуктом Microsoft Excel для выполнения различных расчетов. Запрещено иметь роботизированные электронные тахеометры и электронные тахеометры точность выше 5” в инструментальном ящике участника.

## 7.5. Предлагаемая схема застройки рабочего места

С Планами застройки можно ознакомиться на веб-сайте www.worldskills.ru

# 8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАСТЕРСТВА ПОСЕТИТЕЛЯМ И ЖУРНАЛИСТАМ

## 8.1. Максимальное вовлечение посетителей и журналистов

Ниже приводится список возможных способов максимизации вовлечения посетителей и журналистов в процесс выполнения работ по компетенции Геодезия.

Предложение попробовать себя в профессии;

Демонстрационные экраны;

Описания конкурсных заданий;

Понимание того, чем занимаются участники конкурса;

Информация об участниках («профили» участников);

Карьерные перспективы;

Ежедневное освещение хода конкурса.

## 8.2. Самодостаточность

Повторная переработка;

Использование «экологичных» материалов;

Использование законченных конкурсных заданий после окончания конкурса;

Уменьшение количества случаев выдачи одинакового оборудования.